## Slide 1: Higiene Industrial. Perspectiva Nacional y Europea Por: Juan Guasch Farrás Centro Nacional de Condiciones de Trabajo Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
I Congreso de Prevención de Riesgos Laborales.
Región de Murcia
Murcia, 1 y 2 de marzo de 2007

## Slide 2
Evolución de los accidentes de trabajo

## Slide 3: Evolución de las enfermedades profesionales

## Slide 4
Pérdidas de salud imputables al trabajo
Informe de la OIT, “La seguridad en cifras”, 2003.
Las cuatro primeras causas de mortalidad debidas al trabajo son:
  Primero: El cáncer
  Segundo: Las enfermedades del aparato circulatorio
  Tercero: Los accidentes
  Cuarto: Las enfermedades transmisibles

## Slide 5: Higiene Industrial. Definición de la AIHA
La higiene industrial es la ciencia y el arte de la anticipación(*), del reconocimiento, evaluación y control de aquellos factores de riesgo o agentes ambientales, originados por el puesto de trabajo o presentes en el mismo, que pueden causar enfermedad, disminución de la salud o el bienestar, o incomodidad o ineficacia significativos entre los trabajadores o los restantes miembros de la comunidad.
(*) Berenice I. Ferrari Goelzer. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo. OIT. 3ª edición. 2001.

## Slide 6: Higienista Industrial. Código Ético. AIHA
Primero.- El higienista está obligado a proteger la salud y el bienestar de los trabajadores, de acuerdo a los principios científicos reconocidos, frente a los riesgos relacionados con las actividades de su puesto de trabajo.

## Slide 7: Identificación de los contaminantes
Especificidad y dificultad del proceso:
  Visibilidad y nivel de ocultación.
  Agentes químicos poca información preventiva.
  Intermedios de reacción y residuos generados.
  Órganos de los sentidos:
    Inexistencia de sensaciones olfativas.
    No perceptibles radiaciones electromagnéticas.
    Agentes biológicos.
  Demora en la aparición de los efectos adversos.

## Slide 8: Técnicas de actuación
Cambios tipo de actividad industrial y en la organización del trabajo.
Cambios en la demografía y género.
Cambios en la tolerancia social del riesgo.
Presión de la competitividad y márgenes de beneficio de las empresas.
Para identificar los agentes contaminantes y las causa por las que pueden estar presentes en el puesto de trabajo se requiere:
  Conocimientos técnicos:
    Formación
    Información
    Experiencia
  Estándares, guías y reglamentos.

## Slide 9: Ley de prevención 31/1995
Principios preventivos
  Evitar
  Evaluar
  Corregir

## Slide 10
R 45
Ruido
RD 286/2006
Residuos
Radiaciones
Clasificación
Envasado
Etiquetado
Agentes Químicos RD 374/2001
Riesgo Eléctrico RD 614/2001
Pantallas de visualización RD 488/1997
Agentes Biológicos RD 664/1997
Agentes Cancerígenos y Mutágenos RD 665/1997
EPI
RD 773/1997
Equipos de Trabajo
RD 1215/1997
Lugares de trabajo RD 486/1997
Manipulación manual de cargas RD 487/1997
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995
Reglamento de los Servicios de Prevención RD 39/1997
Señalización RD 485/1997
NORMATIVA ESPAÑOLA
Coordinación Actividades
RD 171/2004
Ley 54/2003 modificación LPRL
Vibraciones
RD 1311/2005

## Slide 11: Evaluación de las exposiciones
Procedimientos específicos por grupo de factores de riesgo:
  Exposición a contaminantes químicos
  Exposición a ruido
  Exposición a vibraciones
  Exposición a ambiente térmico
  Exposición a radiaciones electromagnéticas
  Exposición a agentes biológicos

## Slide 12
Real Decreto 374/2001. Esquema conceptual
¿Existen AQP?
Principios generales de prevención
Información a los trabajadores
Formación de los trabajadores
Fin
NO
SÍ
A

## Slide 13
A
Evaluación
de riesgos
Información
para actividades preventivas
Criterios y plazos
para la revisión
de la evaluación
¿El riesgo es leve
debido a la pequeña
cantidad de AQP?
Medidas específicas
de prevención
Vigilancia de
la salud
Medidas de
emergencia
B
SÍ
NO

## Slide 14
LEP’s 2007

## Slide 15: Estimación de la exposición
Exposición diaria:
Exposición corta:

## Slide 16: Evaluación de la exposición
VLA-ED x 3 durante 30 minutos.
VLA-ED x 5 en ningún instante.

## Slide 17: Eliminar y reducir el riesgo

## Slide 18: Control de las exposiciones
Normas de buena práctica:
  Soldadura:
    Consumo de electrodos.
    Rendimiento de la extracción localizada de aire.
  Pintura:
    Diseño y dimensiones de la cabina.
    Tipo de pintura y extracción localizada de aire.
  Baños:
    Condiciones de proceso y diseño del sistema de ventilación.

## Slide 19
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Transmitidas al sistema mano-brazo. ISO 5349-1 (2002)
Riesgos sobre la salud y seguridad de los trabajadores.
Problemas vasculares.
Huesos y articulaciones.
Nerviosos.
Musculares.
Transmitidas al cuerpo entero. ISO 2631-1 (1997)
Riesgos sobre la salud y seguridad de los trabajadores.
Lumbalgias.
Lesiones columna vertebral.

## Slide 20
Evaluación de la exposición
Se basa en el cálculo del valor de la exposición diaria, normalizado para un periodo de referencia de 8 horas, a(8), expresada como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores eficaces de la aceleración ponderada en frecuencia, determinados según los ejes ortogonales (awx, awy y awz).
Para la transmitida al conjunto mano-brazo

## Slide 21
Evaluación de la exposición
Se basa en el cálculo del valor de la exposición diaria, a(8) expresada como la aceleración continua equivalente para un periodo de 8 horas calculada como el mayor de los valores eficaces o el mayor de los valores de dosis de vibración, de las aceleraciones ponderadas en frecuencia determinadas según los tres ejes ortogonales (1,4awx, 1,4awy, awz) para un trabajador sentado o de pié.
Para la transmitida al cuerpo entero

## Slide 22
Evaluación de la exposición
La evaluación del nivel de exposición puede efectuarse mediante una estimación basada en las informaciones relativas al nivel de emisión de los equipos de trabajo utilizados, proporcionadas por los fabricantes de dichos materiales y mediante la observación de las prácticas de trabajo específicas o mediante medición.
Esta evaluación y medición serán realizadas por personal que cuente con la titulación superior en prevención de riesgos laborales con la especialidad de higiene industrial.

## Slide 23
Evaluación de la exposición
Cuando se proceda a la medición los métodos utilizados podrán implicar un muestreo, que deberá ser representativo de la exposición del trabajador a las vibraciones mecánicas: los métodos y los aparatos utilizados deberán adaptarse a las características específicas de la vibraciones mecánicas que deban medirse, a los factores ambientales y a las características de los aparatos de medida con arreglo a la norma UNE-EN ISO 5349-2 (2002) y norma ISO 2631-1 (1997), según proceda.

## Slide 24
Cuando la exposición sea habitualmente inferior a la valores de exposición diaria pero varíe de un periodo al siguiente y pueda sobrepasarse ocasionalmente el valor límite, el cálculo del valor límite podrá hacerse sobre la base de un periodo de referencia de 40 horas. Deberá ser consultada previamente a los trabajadores y comunicarse a la autoridad laboral.
Valores Límite de Exposición y
Valores de Exposición que dan lugar a una acción.

## Slide 25
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

## Slide 26
Valores límite de exposición:
LAeq,d = 87 dB(A)
Ppico = 140 dB(C)
Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:
LAeq,d = 85 dB(A)
Ppico = 137 dB(C)
Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:
LAeq,d = 80 dB(A)
Ppico = 135 dB(C)
RD. 286/2006, de 10 de marzo. BOE. de 11 de marzo de 2006

## Slide 27
RD. 286/2006, de 10 de marzo. BOE. de 11 de marzo de 2006
 | LAeq,d>87 dB(A) Lpico>140 dB(C) | LAeq,d>85 dB(A) Lpico>137 dB(C) | LAeq,d>80 dB(A) Lpico>135 dB(C)
Evaluación inicial. | Obligatoria(1) | Obligatoria(1) | Obligatoria(1)
Programa medidas técnicas y organizativas. | Inmediato(2) | Obligatorio(2) | Recomendado(2)
Señalización. Restricción de acceso. | Sí | Sí | No
Protección auditiva individual. (PAI) | Uso obligatorio(3) | Uso obligatorio(4) | Suministro obligado(4)
Re-evaluación de la exposición. | - | Cada año | Cada tres años
Control médico de la función auditiva. | - | Cada tres años | -
Control audiométrico preventivo. | - | - | Cada cinco años
Información y formación. | (5) | (5) | (5)
Consulta y participación. | (6) | (6) | (6)
Notas:
- (1) Con o sin mediciones del nivel de ruido diario equivalente ponderado A.
- (2) Métodos, equipos, lugares y puestos de trabajo. Reducción técnica (aéreo y cuerpos sólidos). Organización del trabajo. Trabajadores especialmente sensibles.
- (3) Se tiene en cuenta su atenuación para la estimación del LAeq,d en dB(A) y del Lpico en dB(C).
- (4) No Se tiene en cuenta su atenuación para la estimación del LAeq,d en dB(A) y del Lpico en dB(C).
- (5) Trabajadores y sus representantes: Naturaleza de los riesgos. Medidas preventivas adoptadas para la eliminación – reducción. VLE y VE que dan lugar a una acción. Resultado de la evaluación o medición. Uso y mantenimiento de los PAI y su atenuación. Vigilancia de la salud. Prácticas de trabajo seguras.
- (6) Trabajadores y sus representantes: Evaluación de los riesgos. Medidas preventivas adoptadas para la eliminación – reducción. Elección de los PAI.
- Excepciones al uso de PAI. Las AALL informarán cada cuatro años al MTAS.
- No se aplicará a los sectores de música y ocio hasta 15 de febrero de 2008.
- No se aplicará al personal a bordo de buques de navegación marítima hasta 15 de febrero de 2011.

## Slide 28
Tabla 9. Eficacia de protección del protector auditivo según la utilización
Frecuencia de descanso |  | Eficacia de la protección
El usuario no se desprende nunca del protector durante la exposición |  | LA' = 68 PNR = 25
El usuario se desprende del protector | 1 minuto de cada hora | LA' = 76 PNR = 17
 | 2 minutos de cada hora | LA' = 79 PNR = 14
 | 10 minutos de cada hora | LA' = 86 PNR= 7
 | 15 minutos de cada hora | LA' = 87 PNR = 6
 | 30 minutos de cada hora | LA' = 90 PNR= 3

## Slide 29: Directivas nuevas
Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29.04.2004 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos) (18ª Directiva específica)
Pendiente de transposición. Plazo: 30.04.2008.
Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales).
Decimonovena Directiva específica.
Pendiente de transposición. Plazo: 27.05.2010.

## Slide 30: Metodología de actuación en H.I.: hoy
Son poco frecuentes las evaluaciones por:
  procedimiento de muestreo y análisis.
  más ocasionales con estrategia del muestreo.
Generalización del uso de cuestionarios de chequeo para la evaluación:
  de cualquier exposición a contaminantes.
  perceptibles o no.
  con o sin experiencia previa del higienista en situaciones parecidas.
Puede haber exposiciones peligrosas en:
  condiciones no perceptibles por el ser humano.

## Slide 31: Motivos para hacer una correcta actuación en H.I.
Prevención y control facilitan ventajas competitivas a la organización.
Reduce las rotaciones de personal y costes de formación.
Mejora la imagen de la organización.
Evita reacciones sociales negativas.
Es lo correcto si la organización quiere tener perspectivas de futuro.
Es lo que está ordenado en la normativa.

## Slide 32: Retos actuales
Estudios de nuevos agentes contaminantes:
  Químicos, Energías y Biológicos.
Categorización de sus efectos individuales.
Sinergias intra-grupo e inter-grupos.
Búsqueda de nuevas normas de buena práctica que eviten o minoricen los procesos de evaluación mediante medición.
Indicadores de medición que sirvan de método de control periódico de exposición:
  usando indicadores directos, como el CO.
  Indirectos, como los de velocidad del aire.

## Slide 33: Conclusiones I
Deberíamos hablar de higiene del trabajo.
Cuyos objetivos son:
  evitar, evaluar y corregir.
Potenciando el uso de normas de buenas prácticas:
  contrastadas y actualizadas con los avances técnicos.
Medición para la evaluación:
  Procedimientos normalizados.
Definir indicadores de control de la eficacia de las medidas preventivas por medición de:
  parámetros eficaces y
  representativos de las condiciones de trabajo.

## Slide 34: Conclusiones II
EPI’s:
  condiciones adecuadas de uso.
  mantenimiento de su eficacia.
Eficiente coordinación con las demás disciplinas preventivas especialmente:
  con la vigilancia de la salud.
Para hacer frente: a los cambios en los puestos de trabajo y a los nuevos riesgos, los higienistas deben procurar la excelencia técnica en su actuación.

## Slide 35
Una Forge.
Fernan Cormon. 1845-1924

## Slide 36: Muchas gracias por su atención.