## Slide 1: Análisis de la normativa de la Región de Murcia sobre andamios apoyados
1º Congreso PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Región de Murcia

## Slide 2
En la Región de Murcia, a diferencia de otras Comunidades Autónomas españolas, son de aplicación dos normas fundamentales sobre andamios:
Una norma autonómica
La Orden de 22 de abril de 2.004 de la Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social, por la que se regulan requisitos mínimos exigibles para el uso, montaje y desmontaje y mantenimiento de los andamios tubulares en la Comunidad Autónoma de Murcia.
Una norma nacional
El Real Decreto 2.177/2.004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales de altura.

## Slide 3
Además, en la Región de Murcia, como en el resto de España hay otras tres normas legales no específicas de andamios, pero cuyo articulado afecta a los andamios:
El Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Punto 5, parte C, anexo IV.
La Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales, art. 41.1 párrafo 2º.
La Ordenanza de la Construcción, Vidrio y Cerámica, art. 210.
Pero este tarde solo nos vamos a centrar en analizar las dos normas fundamentales sobre andamios, citadas anteriormente:
La norma autonómica
Orden de 22 de abril de 2.004 de la Consejería de Trabajo, Consumo y Política Social, por la que se regulan requisitos mínimos exigibles para el uso, montaje y desmontaje y mantenimiento de los andamios tubulares en la Comunidad Autónoma de Murcia.
La norma nacional
Real Decreto 2.177/2.004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1.215/1.997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales de altura.

## Slide 4
Cuando el contenido de dos normas se contrapone, prima la de rango superior sobre la de rango inferior.
El Real Decreto sobre andamios “manda mas” que la Orden de una Consejería.

## Slide 5
en Murcia:
LOS USUARIOS DE LOS ANDAMIOS TENDREMOS QUE TENER EN CUENTA LAS DOS NORMAS (LA NACIONAL Y LA AUTONÓMICA).
SOLO EN AQUELLOS PUNTOS EN LOS CUALES LAS DOS NORMAS SE CONTRADIGAN PREVALECERÁ EL CONTENIDO DEL REAL DECRETO SOBRE LA ORDEN DE LA CONSEJERÍA.

## Slide 6
¿Cuál es la diferencia fundamental que hay entre las dos normas?
Que la norma nacional no regula sobre los andamios de menos de 6 metros de altura total y con riesgo de caída de altura total superior a 3 metros, y la norma autonómica si regula esta franja de andamios.

## Slide 7
La guía de usuario de andamios que hemos realizado en INTERSA la hemos dividido en los siguientes puntos:
Requisitos a tener en cuenta al COMPRAR.
Requisitos a tener en cuenta al MONTAR.
Requisitos a tener en cuenta al UTILIZAR.
Requisitos a tener en cuenta al DESMONTAR.
Requisitos a tener en cuenta al ALMACENAR.
Requisitos de montaje, utilización y desmontaje de andamios que no dispongan de nota de cálculo o que la configuración prevista no esté contemplada en ella o no estén montados conforme a una configuración tipo.

## Slide 8
¿ Cuales son los requisitos, mas destacables, que en la Comunidad Autónoma de Murcia se exige a los andamios de menos de 6 metros. de altura total y con riesgo de caída de altura total superior a 3 metros ?
Requisitos relacionados con:
la formación del usuario.
las revisiones a efectuar.
la intervención del Coordinador de Seguridad

## Slide 9
Lo mas destacable....
Formación | Las operaciones de montaje/utilización/desmontaje deberán ser realizadas por personal especialmente formado y experimentado, que conocerá los riesgos inherentes a dichas actuaciones y quienes, además, deberán acreditar fehacientemente haber recibido dicha formación. El personal de montaje/utilización/desmontaje de andamios deberá recibir , como información, el manual de instrucciones del fabricante, puesto que las operaciones de montaje se realizarán de acuerdo con este manual. Esta formación e información la podrá recibir este personal de la propia empresa usuaria de los andamios (el RD exige, para el montaje, revisión y desmontaje de andamios de mas envergadura, una experiencia certificada por el empresario en esta materia de mas de dos años y que cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico)

## Slide 10
Revisiones | Revisión quincenal documentada: La empresa usuaria revisará quincenalmente el andamio para comprobar que se mantienen las condiciones de instalación de éste, debiendo quedar ello debidamente documentado. Una vez instalado el andamio, y con carácter previo a su utilización, el Coordinador de Seguridad y Salud Laboral en fase de ejecución deberá emitir certificado sobre la idoneidad del uso y montaje del mismo (según el modelo oficial de certificado que figura como anexo de la Orden de la Consejería. BORM 6/5/4) En el supuesto de que el montaje del andamio tubular sea efectuado por una empresa especializada dedicada a dicha actividad, la citada certificación podrá ser emitida por técnico competente de la misma. Se realizarán comprobaciones adicionales, supervisadas por el Coordinador de Seguridad cada vez que se produzcan acontecimientos excepcionales tales como:
Participación del Coordinador de Seguridad | 

## Slide 11
Participación del Coordinador de Seguridad | Transformaciones, accidentes, fenómenos naturales, períodos de no utilización superiores a 30 días o cualquier otra circunstancia similar que pueda afectar a la resistencia o estabilidad del andamio, debiendo quedar todo ello debidamente documentado. En el caso de montaje del andamio en un nuevo lugar o emplazamiento en la obra, el Coordinador de Seguridad emitirá un nuevo certificado de idoneidad del andamio, similar al que realizó (antes de la utilización del andamio) cuando éste estaba situado en el lugar anterior de utilización en la obra. No será necesario que se emita este nuevo certificado en el caso de andamios móviles siempre que: el cambio de lugar de los mismos no implique introducir modificaciones en éstos. que la superficie de apoyo sea la misma que para la que se ha certificado el andamio.

## Slide 12
Para terminar:
Son tantos los requisitos exigidos por las dos normas (especialmente por el RD), que o se usan andamios:
fabricados bajo una norma industrial.
que dispongan de nota de cálculo emitida por el fabricante.
que la configuración prevista esté incluída en la nota de cálculo.
que estén montados conforme a una configuración tipo.
o......
Cada cuadrilla de albañiles deberá ir acompañada de un Ingeniero Industrial que deberá ir realizando planes de montaje, utilización y desmontaje,...y que vaya efectuando cálculos de resistencia y estabilidad.

## Slide 13
Gracias por su atención